Памятка правила использования печей

Ответьте, пожалуйста на вопросы:

Вы уверены, что Ваша печь  безопасна?  Топящаяся печь – это костер  в кирпичной кладке.  Из-за печного отопления в частном жилом секторе происходит каждый 9-й пожар!

Не станет ли Ваша печь причиной очередного пожара? Успеют ли пожарные доехать до Вашего дома, прежде чем в нем останется хоть что-то, не тронутое огнем?..

Закрываются ли дверцы Ваших печей,  не вываливаются ли кирпичи?

- Ведро  глины и два ведра песка – рецепт раствора не сложен.  Не ждите красного петуха – загляните в дымоход! Когда его последний раз прочищали – уже не помните? Сажа, забившая его, может  воспламениться, что приведет к пожару.  За год в дымоходе может скопиться около ведра сажи, поэтому по правилам пожарной безопасности дымоход чистят  раз в 3 месяца.

- Не оставляйте топящиеся печи без присмотра!

- Не оставляёте без присмотра малолетних детей, если в доме топится печь!

- Не топите печь не более 1,5 часов за один раз!

- Нельзя у печи сушить дрова, белье и другие воспламеняющиеся материалы!

- Нельзя выбрасывать не затушенные угли и золу вблизи строений!

- Нельзя располагать мебель, занавески и др. предметы из горючих материалов ближе 0,5м от печи.

- Нельзя применять воспламеняющиеся жидкости для разжигания печи! Это может привести к ожогам и пожару!

НЕОБХОДИМО:

- следить за исправностью печей;

- перед топкой  прибить металлический предтопочный лист размером не менее 50 см.* 70 см;

- не допускать сушку дров, одежды и других сгораемых материалов в непосредственной близости от печей;

- очищать дымоходы и печи от сажи перед началом отопительного сезона, в течение всего отопительного сезона не реже: 1 раз в З месяца - для отопительных печей; 1 раз в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия; 1 раз в месяц - для кухонных плит.